平板显示技术实训室简介

平板显示技术实训室建设项目为省示范院校建设项目之一，原计划款为75万元。

一、功能介绍：

针对相关企业岗位要求，该实训室从功能布局上分为三个区：

1、平板显示器件拆装区（针对企业模组装配岗位）

主要完成平板显示器件拆装区主要完成平板显示器件拆装实训，让学生熟悉结构，并配合TFT-LCD制程教学课件，了解液晶显示模组装配过程。硬件环境为：准备间、风淋室、操作间。学生在真实环境中受训。

2、液晶显示模组自动测试系统区（针对企业模块测试岗位）

主要完成液晶显示模组的测试实训，测试操作时使用键盘和鼠标进行控制十字坐标，具体操作主要包括：简易的时序/图象/测试程序编辑、LCM缺陷代码编辑及记录、十字坐标缺点定位检查、画面品质测试、输出电压、电流测量及判定。

主要设备：两台基于IBM PC/AT架构的液晶显示模组自动测试系统。

3、平板显示器件应用区（针对企业模块应用设计岗位）

可完成任务为：平板显示器件显示效果分析（LCD、LED、PDP）、电致发光显示器件应用、液晶模块驱动、小型液晶显示模块测试与分析、各类液晶显示模块应用。

主要设备：液晶电视、等离子电视、LED显示系统、计算机、示波器、开发板等。

二、实训室可以承担的课程

《平板显示技术》、《平板显示技术课程设计》、《毕业综合实训》、《智能电子线路》、《电子设计自动化》。

三、项目开发情况

已完成两种最小系统板及仿真头、下载线的开发；段式液晶显示模块应用实训项目开发—制作一个可以设置时间的倒计时器；字符点阵液晶显示模块应用实训项目开发—制作一个可以设置时间的万年历；图形点阵液晶显示模块应用实训项目开发—制作一个简易的窗口评价器；3.5’TFT彩色液晶显示模块应用实训项目开发—制作一个简易温度闭环控制系统；4.7’TFT彩色液晶显示模块（带触摸屏）应用实训项目开发—制作一个可以进行语音提示的温湿度及时间一体化显示系统；LED点阵显示（中、英文显示）。上述项目均可投入教学。

四、实训教材及指导书建设情况

为了配合相应的实训项目，项目组已完成《液晶模块应用》实训教材编写（出版印刷中）；

《点阵显示培训资料》校内讲义已投入使用；《洁净室设计与管理》在整理中。

五、建设成效

1、促成了团队建设

培养了青年骨干教师，引进了企业专家，入选省333高层次人才培养对象。

2、对相关教材的编写和课程建设起到了很好的支撑作用

编写《液晶显示技术》 2009年获评江苏省评优精品；建设数字化教学资源项目——《液晶显示技术》网络课程2009年通过验收。

3、支持了学生创新

相关教师指导07年、08年江苏省省级大学生创新实训项目顺利结题。相关教师在2007年指导学生参加全国大学生电子设计竞赛获得江苏省一等奖、2008年指导学生参加江苏省TI杯模拟电路设计竞赛获得二等奖、相关教师在2009年指导学生毕业设计获得省二等奖。

基本评价：

构建较理想，硬件配到位，软件跟得上，项目见水平。创新型实训室。

今后工作：

在LED应用开发上还需继续努力；在PDP实验项目上还需动脑筋；在人才培养上还需下功夫。总的目标，是配合课程群建设，建成平板显示技术实训与研发中心。